## Slide 1
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
03376119

## Slide 2
ชั่วโมงที่ 1: Physiology of Injury
ชั่วโมงที่ 2: Design Mascot’s Worst-Case Scenario
ชั่วโมงที่ 3: Pitching
แผนการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง

## Slide 4
การสูดดม (Inhalation) ทางเข้าที่เร็วที่สุดของสารเคมี ก๊าซ และฝุ่นละออง ผ่านเข้าไปยังปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง
การซึมผ่านผิวหนัง (Absorption) สารพิษซึมผ่านรูขุมขนหรือผิวหนังที่บาดเจ็บ โดยเฉพาะสารทำละลายอินทรีย์ที่ใช้ล้างบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
การกลืนกิน (Ingestion) การปนเปื้อนสารอันตรายจากมือไปสู่ของกินและเครื่องดื่ม เช่นขณะนั่งทำงานบนโต๊ะคอมพิวเตอร์
การกระแทกและฝืนสรีระ (Impact & Ergonomics) แรงภายนอกปะทะร่างกาย หรือแรงภายในสะสมจากการจัดท่าทางที่ขัดต่อสัญชาตญาณธรรมชาติ
ทางเข้าของอันตราย (Routes of Entry)

## Slide 5
เสียงและการได้ยิน (Audio Input: Ears & Hearing Mechanism) เสียงดังไม่ได้ซึมเข้ากระแสเลือด แต่สามารถทำลายหรือลดประสิทธิภาพในการได้ยิน หรือเพิ่มความเครียด
แสงและการมองเห็น (Optical & Sensory Degradation) แสงไม่ได้ซึมเข้ากระแสเลือด แต่สามารถทำลายหรือลดประสิทธิภาพในการมองเห็น หรือเพิ่มความเครียด
ทางเข้าของอันตราย (Routes of Entry)

## Slide 6
การสูดดม (Inhalation)

## Slide 7
ขั้นตอนการพังทลายของระบบเมื่อโดนสิ่งคุกคามปะทะ
1. การกรองล้มเหลว (Filter Bypass):
ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะถูกดักจับไว้ที่ขนจมูกและท่อลม (Trachea / Bronchi) แต่หากเป็นก๊าซพิษ สารระเหย (VOCs) หรือฝุ่นละเอียดขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สิ่งคุกคามเหล่านี้จะไหลผ่านท่อลมลงสู่ถุงลมปอด (Alveoli) ส่วนปลายสุดได้ทันทีโดยไม่มีอะไรกั้น
2. การแพร่กระจายผ่านผนังบาง (Alveolar-Capillary Membrane Penetration)
ผนังถุงลม (Alveolar Wall) และผนังหลอดเลือดฝอย (Capillary Wall) มีความหนารวมกันไม่ถึง 1 ไมครอน เพื่อให้ก๊าซออกซิเจนแพร่เข้าสู่เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) ได้ง่าย แต่ช่องโหว่นี้ทำให้ก๊าซพิษ (เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ) หรือสารเคมีระเหย สามารถแพร่ผ่านเยื่อบุนี้เข้าสู่กระแสเลือดได้ในเศษเสี้ยววินาทีเช่นกัน
3. ระบบล่มทั่วร่างกาย (Systemic Crash)
เมื่อสารเคมีซึมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยในปอดแล้ว มันจะถูกส่งตรงกลับเข้าสู่หัวใจและสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญทั่วร่างกายทันที (โดยเฉพาะสมองและระบบประสาทส่วนกลาง) ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หมดสติ หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองหรือทำลายพิษที่ตับเหมือนกับการกลืนกิน

## Slide 8
2.5
ไมโครเมตร หรือเล็กกว่านั้น
กลไกการเกิดพังผืด (Fibrosis) ในถุงลม
การเล็ดลอดด่านแรก ฝุ่นละเอียดขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมโครเมตร สามารถผ่านขนจมูกและเยื่อเมือกหลอดลมซึ่งดักจับได้เฉพาะฝุ่นขนาดใหญ่
บุกเข้าถุงลม (Alveoli) ฝุ่นจิ๋วแทรกตัวเข้าลึกที่สุดของระบบหายใจ ไปสะสมที่ถุงลมแลกเปลี่ยนก๊าซ
การทำงานของเม็ดเลือดขาว: เม็ดเลือดขาวพยายามเข้ามากลืนกินฝุ่น แต่ไม่สามารถย่อยสลายฝุ่นอนินทรีย์เหล่านี้ได้
เกิดการอักเสบเรื้อรัง: การพยายามทำลายฝุ่นที่ล้มเหลวสร้างแผลถาวร ร่างกายซ่อมแซมด้วยการสร้างคอลลาเจนทับถม เกิดเป็นพังผืด (Fibrosis) ทำให้ถุงลมสูญเสียความยืดหยุ่น แลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ถาวร
อันตรายจากฝุ่นละเอียดลักลอบเข้าปอด

## Slide 9
การซึมผ่านผิวหนัง (Absorption)

## Slide 10
ขั้นตอนการพังทลายของระบบผิวหนังเมื่อโดนสิ่งคุกคามปะทะ
1. การชะล้างเกราะไขมัน (Lipid Layer Dissolution)
ผิวหนังชั้นนอกสุด (Stratum Corneum) มีองค์ประกอบของไขมันที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและกันสิ่งแปลกปลอม แต่สารทำละลายอินทรีย์ (Organic Solvents) เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA), ทินเนอร์, หรือสารล้างบอร์ด มีคุณสมบัติละลายไขมันได้ดีเยี่ยม เมื่อพนักงานใช้มือเปล่าสัมผัส สารเหล่านี้จะเข้าไปชะล้างเกราะไขมันธรรมชาติจนผิวแห้ง
2. การ Bypass ผ่านรูขุมขนและรอยบาดเจ็บ (Hair Follicles & Micro-cuts Route)
สารเคมีเหลวจะซึมเข้าสู่ร่างกายผ่าน 2 ช่องทางหลัก
1. รูขุมขนและต่อมเหงื่อ (Hair Follicles & Sweat Glands) เป็นท่อเชื่อมตรงลึกลงไปสู่ผิวชั้นใน ซึ่งสารเคมีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถไหลลัด (Bypass) เข้าไปได้ง่าย
2. รอยถลอกหรือแผลขนาดเล็ก (Micro-cuts) ในงานประกอบฮาร์ดแวร์ ขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือลวดที่บาดมือเล็ก ๆ น้อย ๆ (ที่บางทีเราไม่ทันสังเกต) จะกลายเป็นช่องโหว่แบบเปิดรับสารพิษวิ่งตรงเข้าสู่ร่างกายทันที

## Slide 11
ขั้นตอนการพังทลายของระบบผิวหนังเมื่อโดนสิ่งคุกคามปะทะ (ต่อ)
3. การดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต (Systemic Absorption)
เมื่อสารทำละลายซึมผ่านผิวหนังชั้นนอกลงมาถึง ชั้นหนังแท้ (Dermis) ซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยหลอดเลือดฝอย (Capillaries) สารเคมีเหล่านั้นจะซึมผ่านผนังหลอดเลือดเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง และวิ่งไปทำลายระบบประสาทส่วนกลาง ตับ และไต ส่งผลให้เกิดอาการมึนงง เวียนศีรษะ หรือพิษสะสมระยะยาว

## Slide 12
การกลืนกิน (Ingestion)

## Slide 13
ตัวอย่างขั้นตอนการถล่มระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนกินสารปนเปื้อน
การสะสมที่อุปกรณ์ Input (Keyboard, Mouse & Hardware)
เชื้อโรคหรือสารเคมี สะสมที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่เราต้องใช้มือหยิบจับเป็นประจำ ฝุ่นเคมีที่เกาะอยู่ตามคีย์บอร์ดและเมาส์ สารเคมีเหล่านี้เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มันจะเกาะติดอยู่กับน้ำมันธรรมชาติบนปลายนิ้วมือของเราในลักษณะของคราบฟิล์มบาง ๆ
2. กลไกม้าโทรจัน (The Trojan Horse Route)
เมื่อเราเอื้อมมือไปหยิบมันฝรั่งทอด ขนมปัง หรือจับขอบแก้วกาแฟ สารเคมีที่ติดอยู่บนนิ้วจะทำปฏิกิริยาย้ายฝั่ง (Transfer) ไปเกาะบนพื้นผิวของอาหารทันที และเมื่อเราส่งอาหารนั้นเข้าปาก ร่างกายจะต้อนรับมันในฐานะ "สารอาหาร" โดยไม่มีการคัดกรองที่ช่องปาก สารพิษจึง Bypass ผ่านระบบป้องกันภายนอกเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract) ได้อย่างง่ายดาย

## Slide 14
ตัวอย่างขั้นตอนการถล่มระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนกินสารปนเปื้อน (ต่อ)
3. การดูดซึมและทำลายล้างระบบกรอง (Absorption & Liver Throttling)
เมื่อสารพิษเดินทางไปถึง กระเพาะอาหาร (Stomach) และลำไส้เล็ก (Small Intestine) ร่างกายจะทำการดูดซึมสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดผ่านเส้นเลือดฝอยจำนวนมหาศาล สารพิษทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปยัง ตับ (Liver) ซึ่งเป็นอวัยวะหลักในการกรองสารพิษของร่างกาย หากเรามีพฤติกรรมเช่นนี้ทุกวัน ตับจะทำงานหนักจนเกิดภาวะ Throttling เซลล์ตับถูกทำลาย และอาจเกิดการสะสมของโลหะหนัก ในกระดูกและสมองในระยะยาว

## Slide 15
การคุกคามทางกายภาพ: หูชั้นใน และดวงตา

## Slide 16
เสียงดังต่อเนื่องหรือเสียงดังกระแทกจะเดินทางผ่านกระดูกหูไปสั่นสะเทือนน้ำในหูชั้นใน (Cochlea)
ทำไมเซลล์ขนรับเสียงแหลมถึงพังก่อน?
เนื่องจากเซลล์ขนรับเสียงแหลม (High-Frequency Hair Cells) ตั้งอยู่ส่วนต้นขั้วของ Cochlea ซึ่งเป็นด่านแรกที่ต้องรับคลื่นพลังงานความถี่สูงและกระแทกโดยตรงอยู่เสมอ แรงกระแทกจึงทำลายเซลล์โซนนี้ถาวร จนสูญเสียการได้ยินย่านเสียงสูงอย่างรวดเร็ว
หูชั้นในกับแรงสั่นสะเทือน

## Slide 17
ตัวอย่างอันตรายต่อดวงตาจากแสงไม่พอดี (Lux)
การจัดแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในการเขียนโค้ด (แสงสะท้อนบนจอ หรือ Lux ต่ำกว่ามาตรฐาน) ทำให้ม่านตาต้องเบิกกว้าง
กลไกความล้าและอาการปวดหัว:
กล้ามเนื้อตาเพ่งเกร็งเพื่อปรับโฟกัสเรตินาเป็นเวลานาน ความตึงตัวของกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา (Ciliary Muscle) ส่งสัญญาณความเจ็บปวดเชื่อมผ่านเส้นประสาท Trigeminal เหนี่ยวนำให้เกิดอาการกระบอกตาล้าลามไปเป็นอาการปวดหัวตุ๊บ ๆ (Tension Headache)

## Slide 18
กลไกคานดีดคานงัดของกระดูกสันหลัง
กระดูกสันหลังส่วนล่างทำหน้าที่เสมือนจุดหมุนของคานงัดระดับที่ 1 เมื่อเราก้มตัวยกของหนัก แผ่นหลังและกล้ามเนื้อพยุงหลังส่วนล่างต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะโมเมนต์ของน้ำหนักวัตถุที่ห่างจากตัว
สูตรการรับแรงกดลัพธ์ที่หมอนรองกระดูกสันหลังข้อ L4/L5:
* การก้มยกของหลังโก่งทำให้ค่า d_load เพิ่มขึ้น แรงกดกระแทก L4/L5 ทะลุจุดพิกัดทันที ทำให้หมอนรองกระดูกปลิ้นหรือเสื่อมถาวร
The Ergonomic Breakdown: กลศาสตร์ L4/L5

## Slide 19
The Ghost Hazard: ความเครียดและชีววิทยาภายใน

## Slide 20
1. ความเครียดสะสม
ปริมาณ Cortisol ในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน รบกวนการนอนหลับและการพักผ่อนของสมอง
2. เกิดภาวะ Burnout
ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และจิตใจขั้นวิกฤต ส่งผลให้ความจำระยะสั้นและสมาธิลดลงอย่างชัดเจน
3. สมองล้าเกร็ง
Prefrontal Cortex (สมองส่วนหน้าควบคุมการตัดสินใจ) ทำงานด้อยประสิทธิภาพลง ตัดสินใจผิดพลาดง่าย
4. เกิด Unsafe Act
เผลอละเลยกฎความปลอดภัย ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในที่สุด
ผลกระทบลูกโซ่: จากความเครียดสะสมสู่ Unsafe Act

## Slide 21
Cortisol คืออะไร
Cortisol คือ "ฮอร์โมนแห่งความเครียด" (Stress Hormone) โดยปกติ มันคือระบบสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติของร่างกายมนุษย์
Cortisol ทำงานเพื่อความอยู่รอดของชีวิต
เร่งให้ตับปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อ boost พลังงาน โดยทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น กล้ามเนื้อมีแรงหนีภัย (เช่นเมื่อโดนหมาไล่กัด)
ปิดระบบที่ไม่จำเป็น มันจะทำให้สมองสั่งการว่า “ตอนนี้มีภัยมาถึง ร่างกายกำลังจะตาย ต้องหนีภัยก่อน ให้ปิดระบบย่อยอาหารหรือซ่อมแซมร่างกายหรืออื่นๆ ลงก่อน”
เมื่อพ้นภัยแล้ว มันจะหยุดการทำงาน

## Slide 22
Cortisol ผิดปกติคืออะไร
Cortisol ผิดปกติคือ “ความเครียดเรื้อรัง” หรือ “ความเครียดสะสม” เกิดจาก deadline กระชั้น, หัวหน้าด่า, หรือทำงานในสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นประจำ
ผลกระทบจาก Cortisol ผิดปกติ
สมองเบลอ ตัดสินใจพลาด
กระเพาะอาหารพัง (แผลในกระเพาะ/กรดไหลย้อน)
กล้ามเนื้ออ่อนล้า ไม่มีแรง
ป่วยง่าย ร่างกายทรุดโทรม ภูมิคุ้มกันถูกกดไว้ไม่ให้ทำงานหรือซ่อมแซมร่างกาย

## Slide 23
Cortisol เป็นผู้ร้ายหรือไม่
Cortisol ไม่ใช่ผู้ร้าย
มันคือพระเอกตอนมีภัยมาถึง ช่วยให้เรามีแรงหนีภัย
แต่ถ้าพระเอกทำงานมากไป หรือทำในยามที่ไม่ต้องรับบท มันจะมีผลร้ายมากกว่าผลดี เนื่องจากมันเป็นตัวขัดขวางการทำงานของระบบอื่นๆ เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบอื่นๆ
ถ้ามันทำงานมากเกินไป ระบบจะทำงานจนเครื่อง(ร่างกาย) พังจากภายใน ซึ่งหนีได้ยากกว่าภัยใดๆ จากภายนอก

## Slide 25
กิจกรรม: ออกแบบความซวยสุดขั้วให้ตัวละคร (ใช้ตัวละครนี้ไปตลอดเทอม)
แนวคิดหลัก
อันตรายทุกอย่าง ไม่ได้เกิดมาโดยลำพัง มันมักจะมาพร้อมกันจนตัวละครของเราหมดทางรอด
คนที่เห็นอันตรายมากกว่า จะสามารถยืนสู้เพื่อเอาชีวิตรอดได้นานกว่า (นานพอที่อันตรายจะจบลง หรือมีคนมาช่วย)
กิจกรรม
- แบ่งกลุ่ม เขียนบทละครแห่งความโชคร้าย ที่มีอันตรายหลากหลายเข้ามาปะทะตัวละครของเรา
- เป้าหมายคือ ให้ตัวละครได้รับอันตรายที่ซับซ้อนจนไม่มีชีวิตรอด
(เพื่อที่เราจะหาทางช่วยให้เขารอดในสัปดาห์ถัดไป)
ห้ามเขียนสั้นเกิน เช่น เริ่มเรื่องมาก็เจออันตรายร้ายแรง เช่นอุกกาบาตชนโลกแบบไม่ทันเจออันตรายอื่นๆ เลย